## Slide 1: INTRODUCCION A PROMODEL

## Slide 2: PROMODEL
Es un software que permite simular cualquier tipo de sistemas de manufactura, logística, manejo de materiales, etc. Se puede simular bandas de transporte, ensambles, cortes, talleres, maquinados y cualquier operación ya sea para algún bien o servicio

## Slide 3: características
El software puede simular casi todos los sistemas, la confiabilidad de los resultados va a depender de la calidad del modelado y su similitud con la vida real
Se deben definir correctamente todos los elementos del modelo, de lo contrario el modelo no correrá hasta que se defina.
El modelo debe de contener al menos locaciones, arribos, procesos y entidades

## Slide 4: LOCACIONES
Representan los lugares fijos en el sistema a dónde se dirigen las entidades por procesar, el almacenamiento, o alguna otra actividad o fabricación. Deben usarse locaciones para modelar los elementos como las máquinas, áreas de espera, estaciones de trabajo, colas, y bandas transportadoras

## Slide 6: ENTIDADES
Se refiere a cualquier objeto o sujeto que se encuentre dentro del sistema( que se procese)
Ejemplo:
Clientes
Materia prima
Ensambles
Etc.

## Slide 8: procesos
Describe las operaciones que toman lugar en una locación, los recursos que se necesitan para realizar el proceso cualquier otra cosas que ocurra o suceda en la locación, incluyendo la elección del siguiente destino de la entidad.

## Slide 10: llegadas
Un arribo puede consistir en personas, materia prima, información, los sistemas necesitan una entrada para activar el funcionamiento de los procesos al interior de ellos.

## Slide 12: ATRIBUTOS
El atributo es una condición inicial, como una marca; puede ser que pertenezca a entidades o a locaciones, entre ellos pueden contarse el peso de un material, su dureza, o cualquier otra característica ya sea física, química o de cualquier otro tipo que se quiera asignar a una entidad o locación

## Slide 14: VARIABLES
Las variables pueden se de tipo global o local. La variables son útiles para capturar y guardar información numérica, estas pueden ser números reales o enteros.

## Slide 16: ACTIVIDAD EN CLASE Y TAREA
ELEGIR UN PRODUCTO POR EQUIPOS
CREAR UN DOSSIER DEL PRODUCTO, CREAR UN SISTEMA DE PRODUCCION ADAPTABLE PARA SU PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS DEL MISMO
CREAR UN DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES (POR LO PRONTO UN MAPA CONCEPTUAL) Y DESCRIBIR CADA UNA DE ELLAS, CONTAR LOS TIEMPOS ESTIMADOS PARA CADA UNA Y HACER LA SUMATORIA TOTAL PARA DETERMINAR LOS TIEMPOS ESTANDAR
REALIZAR EL METODO CENTRO DE GRAVEDAD PARA LA LOCALIZACION DE LA PLANTA EN BASE A SUS CLIENTES POTENCIALES Y CREAR UN SISTEMA DE TRASPORTE QUE SE ADECUE AL MISMO
DETERMINAR QUE TIPO DE COLA ES Y CREAR UNA RED PARA VISUALIZAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO
DIBUJAR EN ALGUN SOFTWARE ESPECIALIZADO EL DISENO DE LA PLANTA(ESTIMCIONES) AUTOCAD
CON ESTA INFORMACION CREAR UN PROGRAMA EN PROMODEL Y HACER UNA SIMULACION